## Slide 1
令和８年 ６月３日
九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所
川辺川ダム砂防事務所における最近の取組み
（令和８年度「測量の日」記念講演会）

## Slide 2
流水型ダムの概要及び効果について
1

## Slide 3
川辺川の流水型ダムの必要性について
○川辺川と球磨川（川辺川合流上流）は、ほぼ同規模の河川。
○過去に氾濫をもたらした昭和40年、昭和57年、平成17年、令和２年７月洪水では、 川辺川と球磨川の洪水のピークがほぼ同時刻。
○このため、川辺川の流水型ダムにより、洪水のピークを調節する（水位を下げてずらす）ことが有効。
○掘削、引堤、放水路等の複数の治水対策案と代替案比較を行ったが、実現性、環境影響、コスト、維持管理等の観点から、流水型ダムを含む河川整備が最も有効と評価。
出典：地理院タイル全国ランドサットモザイク画像に
県市町村界、県市町村名、河川、河川流域を追記して掲載
データソース：Landsat8画像（GSI,TSIC,GEO Grid/AIST）
川辺川流域
（約533km2）
流水型ダムは川辺川流域の約90％の範囲の雨を貯めることが可能
（流域全体の25％）
市房ダム集水域
（約157.8km2）
ダム建設予定地
令和2年7月豪雨では、ダム下流から河口まで全川（約86k区間）に渡り、ピーク水位を概ね１～3ｍ低下させる効果あり
■令和2月7月洪水
■昭和40月7月洪水
ピーク流量の時差
約１時間
ピーク流量の時差
約１時間
柳瀬（川辺川）
一武（球磨川）
2
0730
学識懇談会資料に
３○目の（）書きを更新（第４回しくみでの小松先生のご指摘）

## Slide 4
川辺川の流水型ダムの効果について
○流水型ダム地点の放流量を200m3/sまで抑えることで、他の洪水調節施設による洪水調節とあわせて人吉地点のピーク流量を河道への配分流量4,000m3/s以下にし、洪水被害の防止・軽減を図る。
3
0730
学識懇談会資料
4,500m3/s
1,300m3/s
200m3/s
8,200m3/s
4,000m3/s
川辺川の流水型ダムの操作図と人吉地点の流量図
※将来の気候変動状況下において、80年に1回発生する洪水（昭和47年7月洪水の雨の降り方を用いた）
※他の洪水調節施設の効果を含む
←流量
←流量
（m3/s）
（m3/s）

## Slide 5
川辺川の流水型ダムの規模
4
EL282.5m
ダム高 107.5m
＜流水型ダム＞
EL280.0m
洪水調節容量
約119,000千m³
計画堆砂量 約 1,000千m³
貯水地内盛土等 約10,000千m³
（生活再建対策盛土、斜面安定対策盛土）
総貯水容量
約130,000千m³
注）上記諸元については検討の進捗により変わる可能性があり、
「計画堆砂量・貯水地内盛土等」は現時点で必要と見込まれる量です。
EL282.5m
ダム高 107.5m
EL280.0m
洪水調節容量
約84,000千m³
総貯水容量
約133,000千m³
＜貯留型ダム＞
計画堆砂量
約27,000千m³
利水容量
約22,000千m³
○川辺川に新たな流水型ダムの建設を位置付けた河川整備計画が令和４年に策定。
○将来の地球温暖化による雨の増大に対応するため、洪水を貯める能力を旧計画の
約1.4倍としている。

## Slide 6
川辺川の流水型ダムの効果について
5
事業概要
○川辺川の流水型ダム完成後（令和17年度予定）に、仮に令和２年７月豪雨が発生した場合、ダム
の洪水調節効果や河川整備により、川辺川及び球磨川中下流域に渡り被害軽減効果があり、相
良村内（川辺川）及び人吉市内（球磨川）では越水による浸水被害が解消。
■相良村内（川辺川）での治水効果
■人吉市内（球磨川）での治水効果
現時点における氾濫シミュレーション
現時点における氾濫シミュレーション
流水型ダム完成予定時点における
氾濫シミュレーション
流水型ダム完成予定時点における
氾濫シミュレーション
【氾濫シミュレーションの算定条件】
・対象外力は、令和２年７月豪雨実績相当
・越水による氾濫のみを考慮しており、堤防決壊や内水は考慮していない。
・流水型ダム完成予定時点の河道は、令和17年度末時点で完成予定の河川整備計画メニューを見込んでいる。
・水位低減効果の比較は、川辺川柳瀬地区は柳瀬水位流量観測所で観測したピーク水位を、球磨川人吉市街部では痕跡水位を基準としている。
川辺川柳瀬地区（川辺川2K400付近）の
水位低減効果
球磨川人吉市街部（球磨川61K600付近）の
水位低減効果

## Slide 7
環境影響の最小化に向けた新たな流水型ダムの構造
〇現在の自然な状況をできる限り維持した新たな構造の流水型ダム。
〇魚類（アユ）や土砂が移動する経路を確保できるよう、〔晴/雨時〕と〔豪雨時〕での流れを分離。
〇〔晴/雨時〕；①②③から放流、〔豪雨時〕；④⑤から量を調整しながら放流。
①
②
③
④
⑤
非常用洪水吐き
計画を超える大規模洪水時においても、常用洪水吐きとともに的確に流量を放流する機能が求められます。
河床部放流設備
平常時から一定規模の洪水まで
流下させる機能が求められます。
さらに、川辺川の流水型ダムでは、
生物の移動経路や土砂の移動などの自然状況をできる限り確保します。
常用洪水吐き
洪水調節の際に使用する放流設備であり、確実な流量コントロールを行う機能が求められます。
減勢工（副ダム含む）
様々な流量に対して効果的かつ
安定した減勢機能が求められます。
さらに、川辺川の流水型ダムでは河床部放流設備と同様に、生物の移動経路や土砂の移動などの自然な状況をできる限り確保します。
川辺川の流水型ダムのイメージ（ダム下流水面付近から望む） ※本イメージは、現時点の設計案に基づき作成しており、今後変更の可能性があります。
副ダム
（参考）副ダムの例
6
0730
学識懇談会資料

## Slide 8
川辺川の流水型ダムの水理模型
○大型水理模型【洪水吐き模型】（土木研究所）では、流水型ダムの放流設備等の構造を検討。
○大型水理模型【開水路模型】（土木研究所）では、平常時の川の流れ、川底の石の動きを確認。
○超大型水理模型（土木研究所）では、増水時の川底の石の動き、平常時の川の流れを詳細に確認、
流木を止める施設の検討。
○大型水理模型（五木村頭地地区）では、洪水調節中の貯水位の変化及び土砂動態を可視化。
 | 大型水理模型【洪水吐き模型】 （土木研究所） | 大型水理模型【開水路模型】 （土木研究所） | 超大型水理模型 （土木研究所） | 大型水理模型 （五木村頭地地区）
縮尺 | １／６２．５ （18k600付近～ダム堤体） | １／６２．５ （18k900～ダム堤体～19k600） | １／３０ （18k000～ダム堤体～24k200） | １／６０ （川辺川：26k600～30k200） （五木小川：0k000～2k000）
目的 | ○減勢機能、減勢工内土砂動態の評価 ○放流設備の放流能力の評価 ⇒放流設備構造、減勢工配置等の検討 | ○平常時の河道及び河床部放流設備 等の土砂動態の評価 ⇒河床部放流設備構造の検討 | ○平常時、洪水調節時の河道及び 河床部放流設備等の土砂動態の評価 ○流木捕捉施設の検討 | ○洪水調節中の貯水位の変化及び 土砂動態を可視化 ○五木村民等への説明会時に使用
模型 写真 |  |  |  | 
ダム地点
全長約200m
全長約60m
頭地橋地点
川辺川
五木小川
7
261220
しくみ資料

## Slide 9
施設設計の工夫について①
○河床部放流設備の敷高の設定にあたっては、下流河川の早瀬の高さと同等の高さに設定し、水深を確保することで、土砂環境の連続性や生物の移動経路を確保。
○現状の水面幅と同程度の水面幅（５m×３門＝15m）を確保するとともに、河床部放流設備内に多様な河床環境を確保するため、３門のうち２門の敷高を１m下げることで、平常時には全ての河床部放流設備内に土砂を堆積させることが可能となり、生物の移動経路を確保。
8
ダムサイトの下流に位置する早瀬
ダムサイトの下流に位置する早瀬から
上流を望む
ダムサイト
（減勢工下流端～ダム堤体上流端）
ダムサイト
現況の早瀬の標高：約184m
下流側
（吐口部）
上流側
（呑口部）
下流河川の早瀬の高さ（EL.184m）
と同等の高さに河床部放流設備呑口
の高さを設定し、水深を確保すること
で土砂環境の連続性や生物の移動
経路を確保することとした。
河床部放流設備
生物の移動経路の確保、
流砂環境の保持等の
機能が求められる
ダム上下流の平常時の水面幅
約10m～20m
ダムサイト
河床部放流設備 ３門配置
15m（5m×3門）
河床部放流設備の配置イメージ図 ※呑口部を下流から見たもの
261220
しくみ資料

## Slide 10
施設設計の工夫について②
○河床部放流設備と常用洪水吐きの間に隔壁を設け、平常時と洪水時の水の流れを分離することで、減勢工内の水や石礫の流れが分散されず、みお筋が形成され、よどみのない自然な流れを確保。
○通常、副ダムを設置することが一般的であるが、副ダムを設置しない案も含めて検討した結果、減勢機能に差が無いこと、減勢工から下流河川への流砂環境が改善されることが確認できたことから河床部放流設備下流側の副ダムは設置せず、生物の移動経路の確保し流砂環境を保持。
9
循環流の発生の可能性
舌状に堆積・進展
の可能性
副ダム
河床部
放流設備
常用
洪水吐き
常用
洪水吐き
河床部
放流設備
副ダム
減勢工
減勢工
隔壁
・河床部放流設備からの流れを受けた石礫が舌状に堆積・進展する可能性
・循環流の発生により、魚類等が遡上しにくくなる可能性
・減勢工内に隔壁を設置したことにより、減勢工内の水や石礫の流れが分散せず
みお筋が形成しやすくなるとともに、循環流の発生が解消されたことを確認
スリット幅 15m（5m,5m,5m）
スリット幅 25m（10m,5m,10m）
副ダムなし 35m
副ダムなし
青く見えるのは染料であり、水の流れを把握し、
砂の流送・堆積によるみお筋の形成状況を確認
261220
しくみ資料

## Slide 11
濁りや土砂堆積のメカニズム
〇下流で濃い濁りが極力発生しないよう、下流の安全性を確認しながら、貯めた洪水を
速やかに放流し、ダムの上流の石や砂を流すことが重要。
〇これにより、次の大雨にも備えることが可能となる。
石礫（一部残る可能性あり）
※次の一定規模の洪水で
下流に流れる可能性あり
石礫
（一部下流に流れるが、
減勢工内留まる可能性あり）
石礫（止まる）
＜横から見た状況＞
水位上昇
砂（沈降する）
砂（下流に流れる）
流速回復
※洪水調節中、洪水調節地内に残ったシルト・粘土や砂の
多くは、下流へ流れる。
※シルト・粘土や砂の一部は水際・河原及び陸域等に
薄く残る可能性あり
（次の降雨等で河川に流出する可能性あり）
シルト・粘土
（一部は洪水調節地内に
沈降して残る可能性あり）
シルト・粘土
（浮遊したまま流れ、
常用洪水吐き
から排出される）
【流水型ダム】洪水時のイメージ
副ダムは設置しない
（常用洪水吐き下流は設置する）
副ダムは設置しない
（常用洪水吐き下流は設置する）
10
濁り成分が沈殿し、
底層の濁りが濃くなる
×
洪水を貯め続けると
下流が安全であれば速やかに放流
1002
漁協理事会説明
ダムに水を貯めるのは、平均１日程度、最大で３日程度
速やかに
石や砂を流す

## Slide 12
環境影響評価における濁りの評価
11
○環境影響評価では、土砂による水の濁りを評価するため、ダム建設前後におけるSSの変化を整理。
○結果、ダム建設前後において、環境基準値であるSS 25mg/Lを超過する日数に変化はない。
○ダム建設後においても、出水がない場合はダム建設前と同様にSSは小さい
（SSが常に25mg/Lというわけではない。）
ダム建設前（柳瀬地点）
ダム建設後（柳瀬地点）
R3年 拡大
R3年 拡大
25mg/Lを超える日数（10年間平均23日）は変わらない
洪水後のSSはダム建設前と同様であり、
濁りは長期化していない。
また、ダム建設前と同様にSSは小さい
1002
漁協理事会説明
※データは直近10年間の流況をもとにシミュレーションを実施した結果
※縦軸は25mg/L付近の値を見やすくするため、30mg/Lまでとしている（最大値が30mg/Lというわけではない）

## Slide 13
濁りの発生を更に抑える対策
2022年12月
○洪水を貯めた後に、平場に堆積した細かな砂が、その後の平常時において、小規模の降雨により、河川に流出し、薄い濁りが発生する可能性がある。
⇒ 必要な対策（排水路及び沈砂池、路面に堆積した土砂の維持管理等）を実施。
12
既往流水型ダム（辰巳ダム）の
洪水調節後の堆積状況
×
平場に堆積した細かな砂を
河川へ流出させない
漁協理事会説明の中下段を第９回アセス委員会資料２の情報に差し替え
2022年12月
排水路対策イメージ図
【R4台風第14号後の状況】
【撤去後の状況（現在の状況）】
維持管理の事例（シルト成分の撤去）
排水対策断面イメージ図
平場等に堆積したシルト成分が、その後の降雨により河川に流出しないよう、旧道等を活用した排水路等を整備する。
排水方向
排水対策イメージ
（アスカーブの設置）
流域
←川辺川
平場
村道野々脇金川線
村道金川連絡線
ダム洪水調節地内にシルト成分が堆積した場合は、その後の雨で河川に流下する前に撤去する。
※写真は、令和４年台風第14号通過後のダム洪水調節地内（五木村久領地区）の状況であり、シルト成分の撤去に係る対策のイメージとして使用している。
アスカーブ
平場イメージ
※辰巳ダムの
洪水調節後の堆積状況
平場に堆積した細かな砂

## Slide 14
事業の進捗状況について
13

## Slide 15
これまでの事業の進捗状況
○川辺川ダム建設事業は、昭和42年６月に実施計画調査に着手し、昭和44年4月に建設事業に着手した。
○これまでに生活再建である用地補償や代替地造成工事、付替道路工事に加え、ダム本体工事の準備工である仮排水トンネ
ルやダム本体仮設備の基礎工事等を実施している。
○令和６年10月に家屋移転が完了し、令和７年11月に球磨川漁業協同組合と漁業補償契約を締結した。
◆事業の進捗状況
ダム本体及
び関連工事
補償基準他
用地取得
（1,203件）
家屋移転
（549世帯）
代替地（宅地）
100%
100%
99%
仮排水トンネル
（H11.7 貫通）
付替道路
（36.2km）
90％
S56.4 五木村、相良村補償基準妥結
（４団体のうち３団体と妥結）
H2.12 五木村補償基準妥結
（残る１団体と妥結）
地権者との用地補償等に係る基準は全て妥結
（令和７年１１月末時点）
※
用地取得
本体関連
付替工事
代替地
14
0730
学識懇談会資料に、 ３ぽつめに漁協補償の情報を追加。
漁協補償締結更新済
【用地課】

## Slide 16
川辺川の流水型ダム建設に伴う漁業補償契約の締結について
15
＜ 漁業補償契約調印式の様子 ＞
九州地方整備局
垣下局長
球磨川漁業協同組合
堀川組合長
熊本県
亀崎副知事
○川辺川の流水型ダム建設に伴う漁業補償について、令和７年１１月１４日に球磨川漁業協同組合と契約を締結した。
251220
仕組み資料

## Slide 17
球磨川漁業協同組合と連携した取り組みについて
16
新規
漁協補償締結
１枚紙【用地課】
〇球磨川漁業協同組合からは、魚族の生息・繁殖環境の保全・創出に関して２度にわたる計18項目のご要望をいただき、熊本県等の関係機関とも調整のうえ、それぞれ回答を行っている。
〇今後は、球磨川漁業協同組合とも連携のうえ、関係機関と一体となって回答させていただいた事項を順に対応していくとともに、引き続き、事業実施に伴う環境への影響の最小化等の取組を進めていく。
事務所WEBサイトに要望の回答を公表（令和7年11月14日の調印式終了後）

## Slide 18
○令和９年度からのダム本体基礎掘削工事着手に向けた一連の作業として、令和８年度から準備を行うため、
令和７年７月に球磨川水系学識者懇談会を開催し、「川辺川ダム建設事業の事業再評価」について審議。
○審議の結果、対応方針（原案）のとおり 「事業継続」の了承を頂いた。
【対応方針（原案）抜粋】
前回評価（令和４年度）以降も事業の必要性は変わっておらず、今後の事業の順調な進捗が見込めること等から、
令和17年度完了に向けて、引き続き「事業を継続」することとしたい。
○その後、対応方針（原案）は、令和７年８月７日に開催された九州地方整備局の事業評価監視委員会で報告され、令和７年８月26日に国土交通本省にて「事業継続」が正式に決定された。
事業再評価について
氏 名 | 分 野 | 所属等
井田 貴志 | 経済 | 熊本県立大学 総合管理学部 教授
大槻 恭一 | 森林 | 九州大学 名誉教授
大本 照憲 | 河川工学 | 熊本大学 名誉教授
鬼倉 徳雄 | 環境（魚類） | 九州大学大学院 農学研究院 教授
上久保 祐志 | 河川工学 | 熊本高等専門学校 企画運営部 教授
久保田 修 | 水利 | 熊本県土地改良事業団体連合会 常務理事
小林 淳 | 環境（水質） | 熊本県立大学 環境共生学部 教授
小松 利光 | 河川工学 | 九州大学 名誉教授
竹内 裕希子 | 防災 | 熊本大学大学院 先端科学研究部 教授
田中 尚人 | 歴史・文化 | 熊本大学大学院 先端科学研究部 准教授
星野 裕司 | 景観 | 熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育ｾﾝﾀｰ 教授
南本 健成 | 漁業 | 元 熊本県水産研究ｾﾝﾀｰ 所長
＜球磨川水系学識者懇談会 委員名簿＞
＜球磨川水系学識者懇談会での主な意見＞
・ダム完成まで10年かかるが、災害が待ってくれるとは限らない
ため、ダムを含む河川整備について、慎重かつスピーディーに
お願いしたい。
・生物や環境のための整備以外の洪水調節地内の人のための整備
は、使い続けられる物かなどの視点も含めて、地域の方々とよ
く議論し、整備を行っていくことが重要。
・ダムができることにより、避難行動などの地域防災がどう変わ
るのかなど、これらが地域防災計画に盛り込まれるように自治
体の支援をお願いしたい。
・河川環境教育の場では、生き物調査など平常を楽しむプログラ
ムに併せて、水難事故など非常時の要素も盛り込んで頂き、
教育委員会など教育現場とも連携して実施してほしい。
17
0922
相良村議会説明

## Slide 19
事業の工程について
18

## Slide 20
環境保全措置 | 
ダム本体工事等 | 
生活再建工事 | 
斜面安定対策 | 
発電補償 | 
今後の事業スケジュール
令和８年２月時点
○環境影響評価手続き後においても、動植物のモニタリングを行い、必要な対策を実施していく。
○地域振興及び環境保全の観点から、頭地地区周辺で平場造成工事を実施予定。具体的な実施箇所及び形状は、関係機関
と調整し決定する予定である。
○斜面安定対策が必要となる可能性がある箇所について、順次、地質調査等を実施して対策の必要性の要否を精査し、対策
が必要と判断された箇所について、対策工法の検討を進めているところ。
○発電補償については、発電事業者と施設取扱についての協議を踏まえ、補償を実施する予定である。
◆今後の予定
R6
R7
R9
R17
評価レポート
作成・公表
環境保全措置の具体化/現場実装
動植物のモニタリング
R7.3.25 流水型ダムアドバイザリー会議設置
R6.11着手
R7.2着手
付替村道（未施工区間の整備）
平場造成（協議が整った箇所から順次整備）
発電事業者との協議を踏まえ、補償を実施
19
地質調査の結果、地すべり発生の可能性がある箇所において、順次対策を実施
地質調査
対策工設計、施工方法等検討
R8
設計（模型実験等）
本体施工方法等検討
転流工
魚道設置
ダム本体
基礎掘削工事
開始
堤体打設
試験
湛水
準備
R7.6.13 第１回流水型ダムアドバイザリー会議
R8.2.20 第２回流水型ダムアドバイザリー会議
第２回
アドバイザリー会議資料

## Slide 21
今後の事業スケジュール
○令和８年度は、令和９年度からのダム本体基礎掘削工事着手に向けて、仮排水路トンネル内の河床環境の
整備や魚道の設置を実施。
○また、今年度よりダム本体基礎掘削工事で使用する土砂や石の搬出のための道路整備を実施予定。
20
第２回
アドバイザリー会議資料から箱書き更新
種別 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17
工事用道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
仮排水路トンネル※ （魚道設置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ダム本体基礎掘削工事の 準備（測量等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ダム本体基礎掘削工事 （堤体基礎掘削工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
堤体打設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
管理設備工・放流設備工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
試験湛水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
建設発生土の処理工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
○令和８年度は、令和９年度からのダム本体基礎掘削工事に向け、土砂や石の搬出のための左岸河床部の工事用道路を整備。
○また、ダム本体施工中に川辺川を転流させるための仮排水路トンネル内に魚道等を設置し、魚類等
の移動経路を確保する。
◆今後の予定（ダム本体工事等）
事業完了までに要する必要な工期（ダム本体工事等）
※仮排水路トンネルは、
平成１１年７月に施工済み

## Slide 22
ダム本体施工の準備
○ダム本体の施工中は、川辺川を転流させる必要があるため、仮排水路トンネル内に魚道等を設置し、魚類等の移動経路を確保する。
○本体に必要な骨材（石）は、基礎掘削で発生した石の流用やダムの上流の洪水調節地内から採取するなど、
極力、洪水調節地内で工事用車両（ダンプ）を循環させながら施工を実施。
○令和９年度からのダム本体基礎掘削工事に向け、左岸河床部の工事用道路に関する工事を令和８年３月に契約。
国道445号
藤田トンネル
四浦トンネル
人吉方面
藤田橋
仮排水路トンネル
古金川原石山
原石仮置き場
原石・母材選定場
ダム本体仮設備
付替村道
付替村道
【凡例】
４６ｔダンプトラック
重ダンプ（55tDT）（大分川ダム）
工事用車両走行路
転流
21
重ダンプ走行路
左岸河床工事用道路
工事用車両走行路
重ダンプ走行路
○令和８年度は、令和９年度からのダム本体基礎掘削工事に向け、土砂や石の搬出のための左岸河床部の工事用道路を整備。
○本体に必要な骨材（石）は、基礎掘削で発生した石の流用やダムの上流の洪水調節地内から採取するなど、極力、洪水調節地内で工事用車両（ダンプ）を循環させながら施工を実施。
○また、ダム本体施工中に川辺川を転流させるための仮排水路トンネル内に魚道等を設置し、魚類等の移動経路を確保する。
261220
しくみ資料に箱書き更新

## Slide 23
斜面安定対策
○貯水池周辺の地すべりに関する最新の技術的知見や最新の航空測量結果を用いて、斜面安定対策工が必要な箇所について調査検討を行い、対策工が必要となる可能性がある箇所を抽出。
○順次、地質調査等を実施して対策の必要性の要否を精査し、対策が必要と判断された箇所では
対策工法を検討中。
22
■貯水位変動に伴う斜面地すべりイメージ（一例）
地質調査の状況
■斜面安定対策イメージ（一例）
・対策工の一例（押え盛土工）
押え盛土工
地下水位
・水位上昇時
・水位下降時
貯水位上昇に伴い、水が土中に浸透
貯水位低下時に、地盤が重くなり地盤がすべる力が、抵抗する力より大きくなることで、地盤が動く
下部CSG
上部盛土
他ダム事例（押え盛土工）
概
査
精
査
解
析
対策工の
必要性の評価
対策工の計画・設計
対策工の施工
斜面安定対策の実施フロー
※黄色は、現在実施中ものを示す
※各地すべり箇所で進捗が異なる
完了
0730
学識懇談会資料

## Slide 24
環境保全措置の具体的な取組について
23

## Slide 25
環境保全に関する取組
○環境影響評価の手続き後においても、環境影響評価レポートを継承し、更なる環境影響への最小化並びに環境再生・創出に向け、川辺川の流水型ダムに係る環境保全対策アドバイザリー会議を令和７年３月15日に設置。
○今後取り組む流水型ダムの環境保全措置等の実施計画、現地調査や現地での試行・実証、及び数値解析や実験等に関する技術的検討等に対し、有識者からご助言をいただき、環境保全措置や河川整備に反映。その経過を、定期的に技術的検討レポート【仮称】として公表周知し、地域と共有。
○なお、検討の実施にあたっては、事務所や関係機関が実施する取組とも技術的に連携を図りながら検討を実施。
環境影響評価
更なる環境への影響の最小化に向けた取組
【今後具体化していく事項】
●環境保全措置
●環境保全措置以外の事業者による取組
●事後調査
●参考資料Ⅱ－２
技術的展望
－環境への影響の最小化に向けて－
流水型ダム環境保全対策検討委員会
流水型ダム環境保全対策検討委員会
委員からの意見
環境保全措置の具体化
更なる技術的検討 等
継承
川辺川の流水型ダムに係る環境保全対策アドバイザリー会議
【会議の役割】
●環境保全措置等の実施に向けた計画の具体化、現地調査や
現地での試行・実証、数値解析や実験による技術的検討への助言
●関係機関と連携した環境創出（ネイチャーポジティブ）に向けた技術的
検討への助言
●モニタリング計画、報告書の作成に関する助言
（生態系や食物連鎖の把握の観点も含む）
●地域と協働で行う環境教育や観光施策に対する
科学的な側面からのサポート（地域振興への貢献）
●技術的検討レポート（ver○）【仮称】の作成に関する助言
【事務所や関係機関の役割】
●｢事後調査｣や｢環境保全措置｣等の実施
●今後10年程度の間に、気候変動の進展や人口減少などの
新たに顕在化する課題への対応
●生態系の保全やハビタットの創出、地域の持続的な活性化に向けた取組
●情報共有、関係機関の取組との相互調整（流域治水協議会等を活用）
連携
24
※令和６年10月11日 環境影響評価レポート公表
0906
公聴会

## Slide 26
川辺川の流水型ダムに係る環境保全対策アドバイザリー会議の開催
25
260604
流域治水協議会
○環境影響評価レポートを継承し、更なる環境影響の最小化や環境再生・創出に向けて、「川辺川の流水型ダムに係る環境保全対策アドバイザリー会議」を令和７年３月２５日に設置。
○第１回会議を令和７年６月１３日、第２回会議を令和８年２月２０日に開催。
○環境影響の最小化や環境再生・創出が進められる過程・経緯をしっかりと地域の関係者に示していくためにも、引き続き本会議を通じて情報発信していく。
鬼倉 徳雄 | 九州大学大学院農学研究院 教授 【魚類】
後藤 岳久 | 中央大学研究開発機構 准教授 【流域水管理】
坂梨 仁彦 | ビオリサーチくまもと 代表 【鳥類】
竹村 吉晴 | 中央大学研究開発機構 准教授 【土砂水理】
田中 尚人 | 熊本大学大学院先端科学研究部 准教授 【人と自然との触れ合いの活動の場】
星野 裕司 | 熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 教授 【景観】
皆川 朋子 | 熊本大学大学院先端科学研究部 教授 【水環境】
村田 浩平 | 東海大学農学部 教授 【底生動物、クモ類、洞窟性動物】
山根 明弘 | 西南学院大学人間科学部社会福祉学科 教授 【哺乳類、両生類、爬虫類】
渡邊 将人 | 熊本大学研究開発戦略本部技術部門 技術専門職員 【植物】
＜川辺川の流水型ダムに係る環境保全対策アドバイザリー会議 委員名簿＞
第１回会議の現地（国）視察状況
（R7.6.13）
第１回会議開催状況（R7.6.13）
第２回会議開催状況（R8.2.20）

## Slide 27
○ダム本体工事期間中は、既に整備済みの仮排水路トンネルを用いて、河川の流れを転流（トンネルに迂回）。
○約５７５mと長く、かつ暗いトンネル内をアユが遡上できるか確認することを目的に遡上実験を実施。
○これまでの実験の結果、アユが遡上したことを確認。
○今後は、転流期間中でもアユをはじめとした川辺川に生息する魚が遡上できるよう、呑口に新たに魚道を設置するとともに、仮排水路トンネル内の流速を抑制する対策も検討中。
別紙１
仮排水路トンネルでのアユの遡上実験
26
【実験１回目】
・実施日 ：４月24～25日
・流量 ：約0.06m3/s ・流速：（流心）0.5～0.9m/s ・水温：約18℃
・実験で使用した球磨川産のアユ：722個体
・遡上個体数：24日 呑口部で624個体を目視確認
25日 実験終了後呑口部で596個体回収
※一部のアユが降下した可能性あり
【実験２回目】
・実施日 ：５月14～15日
・流量 ：約1.5m3/s
・流速：（流心）約1.6m/s、（両端）0.5～0.9m/s ・水温：約17℃
・実験で使用した球磨川産のアユ：735個体
・遡上個体数：14日 呑口部で153個体を目視確認
15日 実験終了後呑口部で433個体回収
＜実施状況＞
①
アユ遡上の状況（呑口付近：第１回目の実験）
アユ遡上の状況（吐口付近：第１回目の実験）
アユ
アユ
上流
下流
上流
下流
②仮排水路内の状況
（中央部）
下流
上流
②
①実験状況（呑口部）
★
アユ放流箇所
川辺川の流水型ダム建設予定地
250730
学識懇談会資料

## Slide 28
仮排水路トンネル内部の整備
27
251220
仕組み資料に
右側図面を差し替え（最終版）＋表題更新
内部の検討→内部の整備
○仮排水路トンネル内の流速を抑制させる対策として、トンネル内に縦断的に桟粗度を配置。
○桟粗度を設置することで、桟粗度の間の区間の流速が低減し、また石や礫も堆積しやすくなる。
桟粗度の配置（断面図）
桟粗度の配置（平面図）
現況（トンネルの縦断図）
検討イメージ（トンネルの縦断図）
桟粗度の間の流速が低減する
桟粗度
桟粗度の間には石や礫が堆積しやすくなる
底面
水面
水面
底面
配置検討
※階段式魚道のように段差を設けるイメージ
桟粗度
桟粗度

## Slide 29
○川辺川の水位変動に対応可能かつ、多様な環境（遡上部、休息場）が創出可能なハーフコーン型の魚道を設置（低水４m3/s～豊水19m3/sまで機能）。
休息場
ハーフコーン魚道イメージ
休息場
仮排水路トンネル内の魚道設計イメージ
2m
魚道延長
約50m
勾配10％
ハーフコーン型魚道内のイメージ
仮排水路トンネル呑口部の魚道イメージ
余水吐き水路により適切な流量へ調整
2m
本川の仮締切を考慮し、魚道は仮排水路トンネル左岸側に設置
仮排水路トンネル呑口部の魚道の整備
28
第２回
アドバイザリー会議資料に表題更新
魚道の検討→魚道の整備

## Slide 30
工事における環境保全措置等の実施状況
29
〇現在、工事用道路の整備や五木村平場整備を実施中。
○工事にあたっては、環境影響評価レポートに基づき、「散水」、「防音シートの設置」及び「低騒音型建設機械の採用」等を行いながら、環境に配慮した工事を実施。
平場整備工事における防音シートの設置状況
平場整備工事における低騒音型建設機械施工状況
防音シートの設置
平場整備工事における散水の状況
261220
しくみ資料

## Slide 31
五木村・相良村の地域振興の進捗状況について
30

## Slide 32
○令和６年７月１６日、五木村役場において、村、県、国の三者による「“ひかり輝く”新たな五木村振興計画」の一部改訂等に関する確認式を実施。
〇これは４月２１日の村民集会において、五木村長が「流水型ダムを前提とした村づくり」に向け、新たなスタートラインに立つことを表明したことを踏まえ、この新たな村づくりの方向性を反映させるため、一部改訂を行ったもの。
〇本改訂を踏まえて、平場の整備や付替村道の未開通区間の整備、水没予定地の利活用や既存施設の取扱いについて検討・協議など、流水型ダムを前提とした村づくりに村、県、国が連携してスピード感を持って取り組んでいく。
○また、令和８年３月２６日、令和７年度実施計画の進捗及び令和８年度実施計画を村、県、国の三者で確認するため、「五木村の振興を確認する場」を開催。
村、県、国三者による写真撮影
（左から木村知事、木下村長、岡本議長、森田局長）
2024年7月１６日確認式
・平場整備の実施箇所
・付替村道の未開通区間の整備
・水没予定地の利活用や既存施設の取扱い等について協議・検討を本格化
R7年度OB会資料を更新
『流水型ダムを前提とした』新たな村づくりのスタート（五木村）
31
202６年３月２６日確認する場
村、県、国三者による写真撮影
（左から木村知事、早田議長、木下村長、垣下局長）

## Slide 33
付替道路の整備（五木村）
〇環境影響評価手続き終了後、令和６年11月から着手した付替村道の未整備区間についても、
継続して工事を実施。
○現在、逆瀬川１号橋の架橋に向け、大規模な進入路の施工を実施中。
○また、逆瀬川１号橋上部工の工事についても、発注手続きを実施中。
32
250730
学識懇談会資料に箱書き内容の更新
＋
写真をリバイス
〇令和６年11月から着手している付替村道の未整備区間について、継続して工事を実施中。
○現在、逆瀬川１号橋の架橋に向けて、上部工工事の準備中。
付替国道445号
旧国道445号
銀杏橋
未整備区間（逆瀬川）
完成イメージ図
逆瀬川１号橋
現況
施工前
付替村道の整備（逆瀬川）
2
1
1
2
3
3
進入路の
整備状況

## Slide 34
水没地内の土砂堆積抑制（五木村）
○下流で氾濫する規模の洪水（３０年に１回程度）では、どうしても五木村の水没地内が貯めた洪水で冠水してしまう。
○五木村内に製作した大型模型実験施設を用いて、一時的に冠水した後の土砂の堆積状況を再現し、水没地内の維持管理も含め必要な対策を村と協議しながら検討中。
模型の再現範囲
R5.9.15撮影
川辺川→
←五木小川
←川辺川
約６０ｍ
1/60
33

## Slide 35
水没地内の土砂堆積抑制（五木村）
○３０年に１回程度の貯水では、標高が低い平場に土砂が堆積しやすい傾向が、大型の水理模型実験で確認。
○対策として、施設の利用状況、自然環境や風景の観点から、平場造成の配置や形状について、関係者と協議し検討を進める。
現地形
平場造成
土砂（細かな砂）が堆積
河川内は評価できない
平場の利活用については関係者と協議
（注意）平場整備の候補地を示したものであり、整備が決まったものではない。
34

## Slide 36
〇早期に利活用可能な平場を整備するため、村道間、五木東小学校前の平場整備に着手。
○施工方法の工夫（村道の切り替え、通行止め期間を短くする）を行うなど頭地地区をはじめ地域の皆様に極力ご迷惑をかけないよう工事を進める。
○村道間平場については、令和８年２月に施工完了。
○小学校前平場については、地盤改良等を行いつつ、造成工事を実施中。
A.村道間平場
面積620m2
・駐車台数（10～15台）
B.小学校前平場
面積3,600m2
・駐車台数（80～90台）
スケジュール
【広さの目安】
施工前
道路切り替え
新たな平場の整備（五木村）
施工完了
施工状況
35
250730
学識懇談会資料
251106
写真①②差し替え
（ダム出張所）

## Slide 37
相良村と川辺川ダム砂防事務所間での覚書締結
36
【覚書の主な内容】
○ 工事用道路維持管理（ダム工事期間中）
・村道初神野原線
・村道瀬馳初神線
・村道深水野原線
※上記路線のうち、工事用車両通行区間
○ 工事用道路使用区間の舗装
・村道清流川辺川線
○ 光ケーブル敷設区間の舗装等の対応
・永江瀬馳線 他
位置図（覚書）
村道初神野原線
光ケーブル敷設予定ルート
村道清流川辺川線
村道清流川辺川線
村道瀬馳初神線
村道深水野原線
村道平原山江線
村道永江瀬馳線
〇令和７年６月２６日付けで、「ダム工事期間中に関する覚書」を相良村・川辺川ダム砂防事務所間で締結。
写真撮影
（左から吉松村長、齋藤川辺川ダム事務所長）
R7年度OB会資料

## Slide 38
○工事用車両の通行が予定される村道清流川辺川線（フルーティーロード）のうち、損傷が顕著な箇所の舗装修繕を実施。
○令和７年度は、相良大橋よりも人吉市側の区間のうち、延長約１ｋｍの舗装修繕を実施。
工事用車両通行に伴う村道の修繕（相良村）
37
舗装実施区間
L=約１ｋm
出典：地理院地図
修繕前
修繕後
260408
・修繕後の写真更新
（工務）

## Slide 39
○工事用車両の通行が予定される村道初神野原線、村道瀬馳初神線、村道深水野原線の路面舗装を実施。
○また、舗装の施工に併せて、光ケーブルの管路埋設を実施。
工事用車両通行に伴う村道の舗装及び光ケーブル埋設（相良村）
38
出典：地理院地図
田代橋
四浦隧道
村道深水野原線
村道初神野原線
村道瀬馳初神線
予定区間
L=約３ｋm
260408
・写真を施工後に更新（工務課）
大神橋
大神橋
施工前
施工後

## Slide 40
○工事用車両の通行が予定される村道初神野原線、村道瀬馳初神線、村道深水野原線の伐採等を実施。
○村道瀬馳初神線～村道深水野原線の区間のうち、一般車両の通行の支障となる枝葉の伐採を実施。
工事用車両通行に伴う村道の通行支障枝葉の伐採（相良村）
39
伐採前
伐採後
1106差し替え無し
（ダム出張所）

## Slide 41
地域のご理解を頂くための取組①
○ダムの効果や仕組み、事業の進捗、環境対策について、地域の方々を対象とした説明会を自治体と連携して開催し、その中で地域の皆様からのご意見をお聞きしている。
40
五木村村民説明会
五木村、熊本県と連携し、流水型ダムの治水効果や環境影響、環境保全の取組、事業の進捗、地域振興の取組等を説明。
相良村、熊本県、八代河川国道事務所と連携し、流水型ダムの治水効果や環境影響、環境保全の取組、事業の進捗、地域振興の取組等を説明。
相良村村民説明会
令和７年２月16日
令和７年６月29日 林業総合センターにて
0730
学識懇談会資料
を更新
令和７年６月29日 相良村総合体育館にて

## Slide 42
地域のご理解を頂くための取組②
○土木研究所で実施中の水理模型実験を用いたダム構造の検討状況や運用中の流水型ダムの状況、ダム事業による地域振興を実施中の先例地をご視察頂き、地域の皆様からのご意見をお聞きしている。
41
0730
学識懇談会資料
を更新
令和７年４月７日：金子議員、溝口議員
令和７年５月22日：人吉市長
令和７年11月17日～19日：五木村議会
令和７年９月24～26日：相良村地元住民代表者、相良村長
令和７年９月19日：五木村商工会、五木村長
令和７年４月７日 金子先生、溝口先生（土研）
令和７年５月22日 人吉市長（最上小国川ダム）
令和７年９月16日 人吉市長（土研）
令和７年９月19日 五木村商工会、五木村長（成瀬ダム、土研）
令和７年９月24～26日 相良村地元住民代表者、相良村長（成瀬ダム、土研）
令和７年10月30日 相良村村議会（成瀬ダム、土研）
令和７年10月30日 球磨川漁協（遠隔視察） （土研）
令和７年11月17日 五木村村議会 （最上小国川ダム、土研）
令和７年11月20日 熊本県建設業協会人吉支部（土研）
令和７年11月27日 （株）技建日本（土研）
令和７年９月16日：人吉市長
令和７年10月30日：球磨川漁協
令和７年10月28日～30日：相良村議会
日付 | 視察者 | 視察場所
令和７年４月７日 | 金子議員（衆議院）、溝口議員（県議会） | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）
令和７年５月22日 | 人吉市長 | 最上小国川ダム
令和７年９月16日 | 人吉市長 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）
令和７年９月19日 | 五木村商工会、五木村長 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）、成瀬ダム
令和７年９月24日～26日 | 相良村地元住民代表者、相良村長 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）、成瀬ダム
令和７年10月28日～30日 | 相良村議会 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）、成瀬ダム
令和７年10月30日 | 球磨川漁協（Webでの視察） | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）
令和７年11月17日～19日 | 五木村議会 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）、最上小国川ダム
日付 | 視察者 | 視察場所
令和7年4月7日 | 金子議員（衆議院）、溝口議員（県議会） | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）
令和7年5月22日 | 人吉市長 | 最上小国川ダム
令和7年9月16日 | 人吉市長 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）
令和7年9月19日 | 五木村商工会、五木村長 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）、成瀬ダム
令和７年９月24日～26日 | 相良村地元住民代表者、相良村長 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）、成瀬ダム
令和７年10月28日～30日 | 相良村議会 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）、成瀬ダム
令和7年10月30日 | 球磨川漁協（Webでの視察） | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）
令和７年11月17日～19日 | 五木村議会 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）、最上小国川ダム
令和7年11月20日 | 熊本県建設業協会人吉支部 | 川辺川の流水型ダム水理模型（土木研究所）
251120 表内修正
熊本県建設業協会人吉支部追加
（技研日本は追加しない）

## Slide 43
川辺川アカデミアの取組
42

## Slide 44
郷土愛の醸成
人材育成
川辺川の豊かな
自然環境
豊富な環境データ
環境データ、
フィールドを活用した体験等
●全国でも特に良好な水質・美しい景観が残存
（18年連続水質日本一）
●S51年以降の網羅的・貴重な環境データが豊富に存在
●川辺川を深く知り、ふるさとへの愛着、地域に精通した人材の育成
●川辺川の豊かな自然環境の魅力を将来に継承
●学校教育と連携した川辺川や自然環境を題材とした学習プログラム・ツールの作成
●川辺川をフィールドにした体験学習の実施（安全に利活用できる場の整備）
●学識者や専門家による科学的な知見を川辺川に還元
川辺川アカデミアの取組イメージ
川辺川の風景
小学校の教科書
水辺の安全利用
水生生物調査
○人材育成や学びをキーワードに地域（住民・民間事業者）・学識者・行政（管理者）が協力し、川辺川ならではの環境を活かしてハード・ソフト両面から持続的に取り組む緩やかな活動（プラットフォーム）として、「川辺川アカデミア」をスタート。
地域・学識者・行政が協力
持続的に
取り組む
川辺川アカデミアについて
43
第１回
アドバイザリー会議資料

## Slide 45
川辺川アカデミアの取組概要
44
第２回
アドバイザリー会議資料に箱書き更新
＋
防災の観点で実施している出前講座の内容を追加（右上側）
※出前講座の内容を充実し、表紙テーマとつながるように整理し直した
○令和６年度から「川辺川アカデミア」の取組を開始し、五木村、相良村、人吉市の小中学生を中心に川辺川をフィールドとした体験学習、特別授業等を実施。「川辺川アカデミア」の活動を通じ、川辺川への興味関心の深まりや防災意識の向上が図られることを狙いとしている。
○水質１９年連続日本一である川辺川について体験をもとに学習することや子ども達の防災意識の向上を目的に水生生物調査や水質調査、水難体験を実施。
川辺川流域の小中学校と連携した特別授業（令和７年度）
相良中学校
相良北小学校
相良南小学校
五木中学校・人吉高校五木分校
人吉球磨地域高校理科教諭研修
川辺川流域外とも連携した取組（令和７年度）
○川辺川アカデミアの取組が流域内外に広まり、川辺川が研修やイベントの場として活用されるよう取組を実施。
多良木町子ども部会事業
森に関する体験学習（令和７年12月）
○森の役割について理解を深め、川辺川・球磨川流域の子どもたちの環境保全の意識向上を図ることを目的に現地で種子採取や植物・植生に関する学習を実施。今後、採取した種を植え育て、そこでできた種や苗木を工事に活用していく予定。
相良北小学校
相良南小学校
川辺川アカデミアとは、人材育成や学びをキーワードに地域（住民・民間事業者）・学識者・行政（管理者）が協力し、川辺川ならではの環境を活かしてハード・ソフト両面から持続的に取り組む活動（プラットフォーム）
◆川辺川アカデミア の取組概要（学校教育との連携）
○６月の「土砂災害防止月間」に合わせて、地域の子ども達に「出前講座」を実施。子ども達の防災意識の向上を図るため、身の回りの土砂災害の紹介や防災情報収集の方法、ハザードマップを活用した危険箇所の確認を実施。
○また、砂防堰堤や流水型ダム模型を用いた防災学習を実施。
防災教育の推進の取組 （令和７年度）
五木東小学校

## Slide 46
川辺川アカデミアの取組概要
45
第２回
アドバイザリー会議資料
に
・箱書き修正
・「その他の取組」に（今後実施予定の内容含む）を追記
○川辺川における自然環境を保全・創出するとともに、自然環境を活かした地域振興および地域の防災力向上を推進するためには、学校教育との連携にとどまらず、流域一体とした「連携」も重要であり、流域で活躍する民間事業者等と連携した取組を始めている。
○令和８年度も継続して学校教育や民間事業者等と連携した取組を実施予定。
地域と連携した森づくり
民間事業者と連携した苗木管理に向けた合同現地確認（R8.1.20）
学校と連携した苗木づくり（R8.1.19）
様々な活動主体と連携した取組
地域と連携した地域振興の取組
その他の取組（今後実施予定の内容を含む）
○流域民間事業者や漁協、地元自治体が連携した川の清掃活動
○水質調査、底生動物調査
○産卵場整備後のモニタリング調査
○育てた苗木の植樹
流域で活躍する民間事業者による勉強会（R8.1.28）
流域で活躍する民間事業者と川の利活用等に関する合同現地調査（R8.1.30）
廻地区の取組について、相良村産業文化祭でさがらムーブ・アートポリス・川辺川アカデミアが連携してブースを出展（国・県・村連携）（R7.10.26）
など
ミズベリング人吉で川辺川アカデミアの取組を紹介（R7.10.26）
◆川辺川アカデミア の取組概要（民間事業者等との連携）

## Slide 47
川辺川アカデミアの取組概要
46
○例年夏頃、「土砂災害から守る砂防」と題し、国土交通省の砂防及び防災に関する取組を紹介する企画展示を実施。
○防災コーナーでは、地域の地形ジオラマや学校教育でも活用してる防災カードゲームの体験・映像視聴を展示。
避難時携帯品や緊急避難所用更衣室の展示
地形ジオラマ展示（警戒区域表示）
パネル等展示（観覧状況）
■場所：五木村歴史文化交流館（ヒストリアテラス五木谷）
■期間：令和７年７月２３日～８月３１日（実績）
砂防模型
令和７年度防災展 実施状況
260604
流域治水協議会
◆川辺川アカデミア の取組概要（防災展「土砂災害から守る砂防」）

## Slide 48
川辺川アカデミア令和７年度の取組実績
47
第２回
アドバイザリー会議資料に箱書きを更新＋砂防出前講座の人数、回数を追加
○令和７年度は学校教育とも連携し、計21回の活動で延べ人数610人が川辺川アカデミアの活動を通じて、学びを深めたとともに流域内外に川辺川アカデミアの取組を広めることができた。
○下半期には、流域内で活躍する民間事業者等との連携した取組を実施することができた。引き続き流域内の民間事業者等とも連携しながら、川辺川アカデミアの取組を広め、郷土愛の醸成や人材育成を図っていく。
令和７年度の川辺川アカデミアの取組一覧
実施日 | 内容 | 開催場所 | イベント対象
R7.5.13 | 相良北小学校 出前授業（全校生徒：水生生物調査） | 相良村：廻地区 （川辺川右岸小河川） | 小学生
R7.6.3 | 相良中学校 出前授業（1・2・3年生：事前学習） | 相良中学校 | 中学生
R7.6.16 | 五木東小学校 出前講座 | 五木東小学校 | 小学生
R7.6.20 | 人吉高校分校及び五木中学校 出前講座 | 五木中学校 | 高校生・中学生
R7.6.24 | 相良中学校 出前授業（3年生：いかだづくり） | 相良中学校 | 中学生
R7.7.1 | 相良南小学校 出前授業（3年生授業：水生生物調査、水質調査等） | 相良村：廻地区 （白木谷川） | 小学生
R7.7.4 | 相良中学校 出前授業（1年生授業：水生生物調査、水質調査等） | 相良村：廻地区 （白木谷川） | 中学生
R7.7.4 | 相良中学校 出前授業（2年生授業：水生生物調査、水質調査等） | 相良村：廻地区 （白木谷川） | 中学生
R7.7.11 | 相良中学校 出前授業（3年生授業：廻地区フィールド学習 川の安全利用等） | 相良村：廻地区 （川辺川本流） | 中学生
R7.7.13 | 相良南小学校（3年生）PTA（水生生物調査・水質調査・川の安全利用等） | 相良村：廻地区 （川辺川右岸小河川） | 小学生
R7.7.23～R7.8.31 | 防災展「土砂災害から守る砂防」 | 五木村歴史文化交流館（ヒストリアテラス五木谷） | 大人・子ども
R7.7.31 | 人吉・球磨三日月地域づくり協議会 チャレンジツアー（R7.7/29～8/1） | 相良村：廻地区 （川辺川右岸小河川） | 小学生・中学生
R7.8.19 | 川辺川の研修会 （人吉高校、南稜高校、球磨中央高校、球磨工業高校の理科教員 | 相良村：廻地区 （白木谷川） 相良村ふれあいセンター | 大人（先生）
R7.8.24 | 川辺川上下流交流会（川辺川で学ぼう2025） | 五木村：五木源パーク | 小学生・中学生
R7.9.25 | 相良北小学校 川辺川アカデミア特別授業 川辺川を学ぼう〜秋〜 | 相良村：廻地区 （川辺川右岸小河川） | 小学生
R7.9.28 | 多良木町教育委員会 | 相良村：廻地区 （川辺川右岸小河川） | 小学生
R7.10.24 | 相良村廻地区 行政勉強会 | 相良村：廻地区 | 行政
R7.11.10 | 相良南小学校 出前授業 | 相良南小学校 | 小学生
R7.12.9 | 相良北小学校 川辺川アカデミア特別授業 森に関する授業 | 相良北小学校 | 小学生
R8.1.19 | 相良北小学校、五木東小学校 川辺川アカデミア特別授業 森に関する授業 | 相良北小学校 | 小学生
R8.1.27 | 相良南小学校 川辺川アカデミア特別授業 森に関する授業 | 五木村、相良南小学校 | 小学生
R8.3.28 | itsuki FUN FAN fes ～五木村とフィンランド～ | 五木村 | 小学生・大人
令和７年度の川辺川アカデミア参加延べ人数
※防災展「土砂災害から守る砂防」は除く
610

## Slide 49
川辺川アカデミアかわら版の作成
○イベントや授業実施後にかわら版として川辺川ダム砂防事務所Webサイトに活動実績を掲載。
○アンケート結果や実施状況の写真を取りまとめ、川辺川アカデミアの取組の広報資料として活用。
48
（例）川辺川で学ぼう！2025（令和7年8月24日実施）
詳細はQRコードから確認できます。
第２回
アドバイザリー会議資料

## Slide 50
球磨川水系（川辺川）直轄砂防事業について
49

## Slide 51
国土交通省の砂防事業による土砂や倒木の流出対策のための取組
50
○川辺川流域で近年最も大きな被害をもたらした平成16,17年土砂災害と同規模の崩壊に対して川辺川の河床上昇による氾濫被害を解消する。
○災害時要配慮者施設や避難所のある施設整備の必要性が高い渓流において、土石流対策を進め、土石流災害の防止、軽減を図る。
○令和７年度に２箇所の砂防堰堤が完成、令和８年度は八代市泉町、五木村、相良村において、６箇所の砂防施設の事業進捗を図るとともに、梶原川において流木捕捉施設の整備を行う。また、五木上流砂防堰堤群（仮）の模型実験を引き続き進め、その結果を踏まえ測量設計を行う。
横手谷砂防堰堤改築（施工中）
小川砂防堰堤改築（施工中）
樅木川第３砂防堰堤（施工中）
入鴨川第８砂防堰堤（R7.6完成）
○完成事業箇所
○継続事業箇所
小川第２砂防堰堤（R8.3完成）
260604
流域治水協議会
Notes: 事業の進捗見込みです。
これまで平成24年度から実施してきた中期計画において、7施設が完了している状況です。
現在8施設程度の整備を行っております。中期計画においては約40基程度の施設を予定しており
施設割合からの進捗率は約3割となり今後も順調な事業の進捗が見込めます。

## Slide 52
国土交通省の砂防事業による土砂や倒木の流出対策のための取組
51
川辺川ダム砂防事務所長
五木村長
三和建設(株)
【小川第２砂防堰堤完成見学会を開催（五木村）】
五木小川
▼ 砂防堰堤の概要説明
▼ 砂防堰堤の見学
▼ 出席者挨拶
○日 時： 令和８年４月２０日（月）
○場 所： 球磨郡五木村 小川第２砂防堰堤
○出席者：五木村長、五木村議会議員、地域住民、五木村役場職員ら約２２人
○概 要： 流出する土砂や流木を捕捉し、土砂災害の防止・被害軽減を目的として整備を進めてきた小川第２砂防堰堤
が、令和８年３月に完成。完成した砂防堰堤を地域の皆さまに実際に見ていただき、その安全機能や地域の
安全性向上をより身近に感じていただくことを目的として、完成見学会を開催。
川辺川ダム砂防事務所
260604
流域治水協議会

## Slide 53
ご清聴ありがとうございました
52